## Slide 1
My HumminGuru hack:
DIY Refill Unit
good-vinyl.de - 01/2022
Inhalt dieser Dokumentation:
Bedienungsanleitung (deutsch, englisch)
Kurzbeschreibung der wichtigsten Komponenten
Blockschaltbilder (Verdrahtung etc.)
diverse Fotos
V1.0a

## Slide 2
Hinweis:
Diese Anleitung richtet sich an versierte DIY-Handwerker, die insbesondere mit
Elektrotechnik und Elektronik Erfahrung haben. Ferner empfehle ich das System mit
entsprechenden Sicherungen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) abzusichern! Beispiel: zur Sicherheit habe ich die Elektronik und das Pumpensystem von einander getrennt und in zwei separaten Gehäusen mit IP65 installiert.
Ich übernehme keinerlei Haftung, ihr bleibt eigenverantwortlich!
Bei Fragen, bitte mich über das Kontaktformular auf meiner Homepage good-vinyl.de
kontaktieren: https://www.good-vinyl.de/kontakt/
12.01.2022

## Slide 3
trigger
„pump on“
„Manual“
≈220V
manual „pump on“
timer unit
power
„pump on“
„Auto“
filter
unit
mini
water
pump
(12V)
water
tank
6 mm rubber tube
12V
220/12V power supply
power switch
pump button
good-vinyl.de 01/2022
DIY project: HG Refill Unit
xx sec.
automatic „pump on“

## Slide 5
Hier meine Idee für eine halbautomatische "HG Refill Unit„:
Mit einer kleinen externen Wasserpumpe und eine elektronischen Steuerung, möchte ich die Reinigungsflüssigkeit zurück in den Ultraschallbad pumpen.
Betrieb
Nach einem Reinigungszyklus wird der Wassertank ein klein wenig herausgezogen und manuell ein kleiner Gummischlauch eingesteckt.
Mit einem Taster wird eine kleine Umwälzpumpe aktiviert und die Reinigungsflüssigkeit wird aus dem Wassertank zurück in das Ultraschallbad gepumpt. Die Pumpe wird mit einem elektronischen Zeitgeber gesteuert. Die Pumpe kann aber auch bei Bedarf manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Nachdem das Ultraschallbad aufgefüllt wurde, wird der Wassertank wieder in das Gerät eingeschoben und eine neue Reinigung kann gestartet werden.
-------
Das gesamte System wird außerhalb des HumminGuru in einem separaten Gehäuse installiert, sodass am Humminguru-Gerät nichts verändert wird!
Wichtiger Hinweis:
Nach jedem Reinigungsvorgang muss der Tank ca. 1/3 rausgezogen und dann wieder eingesteckt werden, weil die Gerätelogik überwacht, ob der Tank (zum wieder befüllen) entnommen wurde oder nicht. Im Tankschicht befindet sich dazu oben ein kleiner Mikroschalter. Wird der Tank nicht gezogen, dann kann die Reinigung nicht gestartet werden.
Alternativ zum rausziehen, kann da Gerät kurz aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

## Slide 6
Here is my idea for a semi-automatic "HG Refill Unit“:
With a small external water pump and an electronic control, I would like to pump the cleaning fluid back into the ultrasonic bath.
Operation
After a cleaning cycle, the water tank is pulled out a little and a small rubber hose is inserted manually.
A small circulation pump is activated with a button and the cleaning liquid is pumped back from the water tank into the ultrasonic bath. The pump is controlled by an electronic timer. The pump can also be switched on and off manually if required.
After the ultrasonic bath has been filled, the water tank is pushed back into the device and a new cleaning process can be started.
-------
I have already ordered all the necessary parts and in the course of January/February I will assemble and test the entire system.
The entire system is installed outside the HumminGuru in a separate housing, so that on the Humminguru device nothing is changed!
Important NOTE:
After each cleaning process, the tank must be pulled out approx. 1/3 and then plugged in again, because the device logic monitors whether the tank has been removed (for refilling) or not. There is a small microswitch at the top of the tank container. If the tank is not pulled out, the cleaning process cannot be started.
As an alternative to pulling it out, the device can be briefly switched off and then on again.

## Slide 7
Umbau Wassertank
Die einzige mechanische Änderung am HumminGuru-Gerät ist eine
Bohrung bei der Griffmulde am Wassertank-Deckel. In diese Bohrung habe
ich ein Plastikröhrchen mit wasserfesten Kleber eingeklebt und das Röhrchen
reicht bis ganz knapp oberhalb des Tankbodens. In das Röhrchen wird nun der
flexible Silikonschlauch eingesteckt. Dr Schlauch wird nicht verklebt und kann jederzeit
entnommen werden, z.B. bei Wasserwechsel oder zur Tankreinigung.

## Slide 8
Mini-Wasserpumpe
eBay 6,77€ inkl. Versand (Dez. 2021)
Größe: ca. 90 * 35 * 40 mm
Outlet: ca. 6 mm Durchmesser, ca. 9 mm Außendurchmesser
Spannung: Gleichstrom 12V
Stromaufnahme: 0,5 - 0.7A
Ruhestrom: 0,18A
max. Saughöhe: 2m
Pumpleistung: ca. 1,5 – 2 L/min
max. Pumphöhe 3m
Betriebsdauer: ca. 2500 Std.
max. Wassertemperatur: bis zu 80℃

## Slide 9
eBay 4,49€
Benzinfilter Kraftstofffilter abschraubbar Roller Motorrad Quad 5/6mm
Der Filter kann aufgeschraubt werden und ist
mit einem Sieb aus Kunststoff ausgestattet.
Flüssigkeitsfilter

## Slide 10
2,99€ eBay
2,49€ www.ddrmoped.de/shop/katalog/benzinfilter-massiv-aus-metall-omg-fuer-simson
Benzinfilter Kraftstofffilter
Der Filter kann aufgeschraubt werden, hat ein Schauglas und ist mit einem Sieb aus Kunststoff ausgestattet; massiv aus Metall mit 6mm Anschluss.
Die Durchflussmenge ist etwas geringer als bei dem o.g. Modell.
Flüssigkeitsfilter - Alternative
63 mm
20 mm

## Slide 11
Teflon-Silikonschlauch
Außendurchmesser: 8mm
Innendurchmesser: 4mm
Die Verwendung von Schläuchen aus Silikon bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich.
Neben guter Temperatur- und Alterungsbeständigkeit, hält das Material extremen
mechanischen Anforderungen stand.

## Slide 12
DIY Schlauchhalterung
Voltomat-Befestigungssockel 20x20 mm oder 30x30 mm
Kabelbinder
Plastikröhrchen, zw. 8-16 mm Durchmesser
Das Röhrchen habe ich zusätzlich mit Heißkleber auf den Sockel geklebt und mit einem
Kabelbinder fixiert. Der Befestigungssockel wird mit Doppelklebeband am Gehäuse
befestigt.

## Slide 13
eBay 12/2021: 7,99€ inkl. Versand

## Slide 14
Auswahlverfahren für den Verzögerungszeitbereich, stellen Sie den Schalter , , S4 auf eine andere Position. Das Potentiometer kann verschiedene Zeitbereiche einstellen.

## Slide 15
2V DC Industrie Relais Modul Verzögerung ausschalten Einschaltverzögerung Timer
Beschreibung:
Breites Anwendungsspektrum: Zeitrelais-Steuermodul kann in Smart Home, Tachograph, GPS, SPS-Steuerung,
Industriesteuerung, elektronischem Experiment, Arduino-Roboter usw. verwendet werden.
Die neue Digitalanzeige: Bei diesem Produkt handelt es sich um eine neue Digitalanzeige mit 12-V-Verzögerungsmodul,
die in einer Vielzahl von Schaltstellungen eingesetzt werden kann.
Hohe Sicherheitsleistung: mit Verpolungsschutz, besserer Schutz bei falschem Anschluss.
Merkmale:
1. unter Verwendung der vorgerückten hochwertigen TIMING-Spansteuerung, genaues TIMING, Leistung ist viel besser
als Span 555;
2. Das Trigger-Ende verfügt über eine Optokoppler-Isolierung und eine starke Entstörungsfähigkeit.
3. Das Modul kann mit einem normalerweise offenen Schalter oder Sensor ausgelöst werden.
4. mit 8 Zeitbereich-Auswahl, von 0,1 Sekunden bis zu 1 Stunde;
5. mit Anti-Power-Verpolungsschutzdiode, besseres Schutzmodul;
6, kann an eine große Stromlast angeschlossen werden (250V Wechselstrom 10A oder 30V Gleichstrom 10A);
7. mit einem Potentiometer zur Verzögerungseinstellung, die Einstellzeit im Uhrzeigersinn ist länger.
8. das Ausgangsrelais hat eine normalerweise offene, normalerweise geschlossene Auswahl
Spezifikation:
Eingangsspannung: 12V
Ruheableitung: 13mA
Maximaler Stromverbrauch: 48mA
Relaisbelastbarkeit:
250 V 10 A Wechselstrom (2500 W ideale Wechselstromleistung)
30 V 10 A Gleichstrom (300 W ideale Gleichstromleistung)
Lieferung: 1pcs Zeitrelais-Modul

## Slide 16
Auslieferung:
2 – 17 Sek
0,1 – 1 Sek.
42 Sek. - ca. 5min. 15 Sek.
Ist:
ca. 60 Sek
mit S4
ohne S4
ohne S4
Die gesteckte Brücke S4 verlängert die Zeiten! Die Zeitbereich werden mit den Brücken S1 und S2 eingestellt.
ohne S4
xx Sek.
Mit diesem Brücken-Setup
habe ich ca. 17 Sek. eingestellt!

## Slide 17
Input: 220-240V Wechselstrom
Output: 12V Gleichstrom
Strom: 3,2A
Leistung 40W
Maße: 11 x 7.7 x 3.3 cm L x B x H ???
12V-Stromversorgung
eBay 11,33€ inkl. Versand (01.01.2022)

## Slide 18
Kippschalter, tastend
Miniatur Kippschalter, Taster mit Hebel, Kippschalter tastend
Der Kipphebel befindet sich in der Mittelstellung (Ruheposition) und kann nach links und rechts
getastet werden, d.h. beim Loslassen springt der Hebel zurück in die Mittelstellung. Mit diesem Kippschalter wird
der Automatik-Betrieb oder der manuelle Betrieb der Pumpe geschaltet.
Auto
(Trigger
Relais)
Manu
Aus
Manu
12V Pumpe
Auto

## Slide 19
Kippschalter (Wippe)
Ein-Ausschalter für die 230V Wechselstrom-Zuleitung (Phase) die an die Stromversorgung
angeschlossen ist 230V/12V
230V

## Slide 20
Gehäuse
Aufputz Installationsgehäuse, Abzweigkasten, Abzweidose Verteilerkasten, Kunststoffgehäuse mit Scharnierschraube | | IP65 | Verteilerkasten Leergehäuse Industriegehäuse,...
Maße: 13 x 11,5 x 5 cm

## Slide 21
Pumpe
12V
AUTO
MANU
Relais
(17 Sek.)
Stromversorgung
=12V
≈230V
-
+
+
-
ON
OFF
(≈ 230V für Stromversorgung)
Pumpenschalter
(12V Relais)
Trigger
05.01.2022
Gehäuse
Gehäuse
12V-Verdrahtung
AUTO-Modus (Automatik):
Wird der Taster auf „AUTO“
geschaltet, dann wird das Relais
getriggert und die Pumpe läuft
dann 17 Sekunden.
MANU-Modus (Manuell):
Wird auf MANU geschaltet, dann
Läuft die Pumpe nur solange der
Taster auf MANU geschaltet ist.

## Slide 22
Pumpe
12V
AUTO
MANU
Relais
(17 Sek.)
≈ 230V/12V-Netzteil
=12V
≈230V
-
+
+
-
ON
OFF
(≈ 230V für Stromversorgung)
Pumpenschalter
Trigger
06.01.2022
≈ 230V
Gehäuse
Gehäuse
≈ 230V-Verdrahtung
Input
Output

## Slide 23
Anhang

## Slide 24
trigger
„pump on“
„Manual“
≈220V
manual „pump on“
timer unit
power
„pump on“
„Auto“
filter
unit
mini
water
pump
(12V)
water
tank
6 mm rubber tube
12V
220/12V power supply
power switch
pump button
good-vinyl.de 01/2021
DIY project: HG Refill Unit
xx sec.
automatic „pump on“
>>>Fertig! <<<

## Slide 25
HG Refill Unit
All components are mounted on the
backside fastened with tape.
parking lot „outlet tube“
filter unit
water pump
(12V)
electronic unit
timer
(17 sec.)
switch
box
good-vinyl.de - 01/2022
„inlet tube“
water flow
power unit
≈ 230/12V

## Slide 26
good-vinyl.de - 01/2022
HG refill unit
pump system
electronic unit
Switch box

## Slide 27
good-vinyl.de - 01/2022
HG refill unit
switch box
manuel operation
automatic operation
power
on/off